Технический лист

ВС 203 - АНТИГРАВИЙ 930

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Черное тиксотропное вещество на основе каучука, битума, синтетических смол и ингибиторов коррозии.Изпользуется для нанесенияа для применения на арках колес и нижних внешних частей автомобиля. Предохраняет от коррозии и защищает от ударов песка и гравия. Сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности.

ПОВЕРХНОСТИ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ :

- сталь

- заводское лакокрасочное покрытие

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

- Наносить на сухую, очищенную и обезжиренную поверхность.

- Предыдущее антикоррозийные покрытия необходимо удалить. Содержит битум, не может быть окрашена.

- Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать.

- Наносится с помощью специального пистолета или кистью. Аля нанесения с помощью  пистолета добавить 10-20% нитро растворителя.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Легко воспламеняется. Держат далеко от источников открытого огня.Не вдыхат испарения.Ползоваться защитной маской.Избегат попадения в глаза.Не сливать содержимое в канализационные стоки.Изпользоват только в хорошо проветриваемом помещение.Хранит в помещение без прямого попадения солнечных лучей.

.

10-20% Nitrothinner

4мм

5 – 6 бар

2 – 6 ч /23º С

10-20% Nitrothinner

| Плотность | 1,0кг/л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более10°С |
| Содержание сухого остатка | 65% |
| Толщина пленки | 0.5-3 мм. |
| Цвет | Черный. |
| Упаковка | 1л, 2.5л, 5л, 18л. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ВС 205 - АНТИГРАВИЙ  950

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Антикоррозийный материал (антигравий) на основе каучука и синтетических смол. Обладает стойкостью к воздействию высоких температур при сохранении еластичности.Предназначен для применения Как на внутренних, так и на наружных частях автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности. коррозии и обладает высокими шумопоглащающими свойствами. Образует упругое толстослойное покрытие, которое превосходно защищает Кузов от механических повреждений, вызванных попаданием камней.

ПОВЕРХНОСТИ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ :

-сталь

- заводское лакокрасочное покрытие

- 2К- наполнители

- IK- наполнители

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

-.До нанесения с поверхности необходимо удалить влагу,жирные пятна,ржавчина,остатки старых покрытий.При нанесении на вертикальные поверхности существует опасность стекания материала. Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью кисти или специального пистолета при давлении 5-6 атмосфер. Можно разбавлят 10-20 % нитро-растворителем.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

После высыхания может быть окрашен любыми видами красок. Аля увеличения адгезии рекомендуется наносить тонкий слой ВС 201 - BUMPERFIX.Хранить при температуре от +5 до +35 С.

2 – 3 мин

4 – 5 мм

5 – 6 бар

5 – 10 мин/23є С

Plastofix

1х = 10 – 15 мкм

5 – 10 мин/23є С

2 ч / 23є С

30 мин/60є С

PAINTS

| Плотность | 1,1кг/л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 10°С |
| Содержание сухого остатка | 57% |
| Толщина пленки | 150-200 мкм. |
| Цвет | Белый, черный. |
| Упаковка | 1л, 4л, 400 мл (спрей). |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

АНТИСИЛИКОН ВС 060

ОПИСАНИЕ;

Антисиликоновая добавка BС 060 используется при окраске автомобиля для избавления от силиконовых кратеров, появляющихся из-за присутствия на деталях неудалимых жиров и недостаточной чистоты сжатого воздуха.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОДУКТАМИ:

- алкидные краски

- акриловые лаки

- акриловые краски

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

АНТИСИЛИКОН BС 060

добавляется в количестве 2-õ % к общему объему используемого продукта.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не превышайте указанной пропорции смешивания. Это приводит к существенному снижению адгезионных свойств и увеличивайте числа силиконовых кратеров. После применения тщательно промыть оборудование.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Плотность | 0,87 кг/л |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 30°С |
| Цвет | Бесцветный. |
| Упаковка | 0,25л. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА BС 20

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Матирующая добавка BС 20 - специальная добавка для синтетических и  акриловых красок и лаков. Эти материалы в результате смешивания с матирующей добавкой приобретают матовый блеск, становятся эластичными и пригодными как для нанесения на детали из искусственных материалов на легковых автомобилях, так и для любого лакокрасочного покрытия.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОДУКТАМИ:

- акриловые лаки

- акриловые и алкидные краски

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА BС 20

Добавляется в количестве 20-30-ти % к общему объему используемого продукта, если необходим полуматовып блеск и в количестве от 40% до 50% если необходимо получить сильную степень матовости. Не требует дополнительной регулировки покрасочного пистолета и не влияет на Жизнеспособность смеси. В каждом случае необходимо добавить 50% растворителя от используемого объема матирующей добавки.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не использовать с грунтами .

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Плотность | 1,05 кг/л |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 30°С |
| Содержание сухого остатка | 42% |
| Цвет | Полупрозрачный |
| Упаковка | 1л. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%) |

Технический лист

МАТОВОЧНАЯ ПАСТА BODY 802 SAND

ОПИСАНИЕ:

Абразивная паста на водной основе не содержащая силикона и аммиака. Используется для шлифовки старых и новых лакокрасочных покрытий. Обеспечивает хорошую адгезию для нового слоя при повторной окраске. Moжет использоваться вместо влажноп и сухой шлифовальной бумаги. Великолепно подходит для очистки и матовки структурного пластика.

используется са следующими продуктами:

- серый скотч-брайт

- красный скотч-брапт

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

МАТОВОЧНАЯ ПАСТА BODY 802 SAND

Нанести на влажную поверхность необходимое количество пасты. Обработать деталь с помощью влажного скотч-брапта или губки. Смыть достаточным количеством воды.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Перед употреблением хорошо взболтать.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Плотность | 1,5 кг/л |
| --- | --- |
| Содержание сухого остатка | 60% |
| Цвет | Желтый |
| Упаковка | 0,75л |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ЭЛАСТИФИКАТОР BС 070 FLEX AGENT

ОПИСАНИЕ:

Эластификатор BС 070 flex agent предназначен для качественной окраски деталей кузова автомобиля из искусственных материалов. Придает материалам дополнительную пластичность, оставляя при этом высокий уровень блеска. Совместим с любыми акриловыми продуктами. Предупреждает возникновение трещин, сколов и других повреждений.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОДУКТАМИ:

- акриловые грунты

- акриловые лаки

- акриловые краски

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

ЭЛАСТИФИКАТОР BС 070  FLEX AGENT

Лобавляется в количестве 5-ти % к общему объему используемого продукта, если используется вместе с акриловыми грунтами, и в количестве от 10% до 30% если используется с акриловыми красками и лаками. Количество добавляемого эластификатора зависит от Жесткости детали. Не требует дополнительной регулировки покрасочного пистолета и не влияет на Жизнеспособность смеси.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не превышайте указанной пропорции смешивания. Это приводит к сушки и обработки.

увеличению времени

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Плотность | 0,96 кг/л |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 20°С |
| Цвет | Бесцветный |
| Упаковка | 1л |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

1К ГРУНТ BС 201 BUMPERFIX

ОПИСАНИЕ:

Однокомпонентнып быстросохнущий адгезионный грунт с великолепной адгезией к пластиковым частям автомобиля. Относящийся h 1K акриловой системе. Изготовлен на основе комбинации акриловых и синтетических смол. Применяется на поверхностях предназначенных для последующего нанесения лакокрасочных материалов. Подлежит окраске любыми типами красок.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- РР Polypropylene

- ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene

- PC Polycarbonate

- PA Polyamide (nylon)

- EPDM Ethylene Propylene Diene Mixed Polymer

- PUR Polyurethane

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

He наносить более одного - двух слоев толщиной не превышающей 5-10 мкм. Не подходит для Polyethylen и Polystrene.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Нанести пистолетом. Минимальная температура нанесения + 15°С.

| 1,2-1,4 мм 3 - 4 бар 1-2х=5-10мкм | HVLP 1,3-1,4 мм 2 бар | 5-10мин/23"С | 5-10 мкм 10мин/23*С | 2К ACRYLIC/ METALLIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность | 0,9кг/л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 4°С |
| Содержание сухого остатка | 9% |
| Расход материала | 20мг/1л/10 мкм |
| Время обработки | Около 1 часа в зависимости от температуры. |
| Цвет | Бесцветный. |
| Упаковка | 1л. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

ТехничесНип лист

IK ГРУНТ BС 200

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный антикоррозийный праймер на основе алкидноп смолы относящийся к IK - системе. Предназначен для местного и полного применения. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Подлежит покрытию алкидными и нитроцеллюлозными красками. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Не содержит хлорат цинка.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

-сталь

- дерево

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°С. Не применять методом "мокрым по мокрому". Не наносить на цветные металлы.

ПРАВИЛА    ПРИМЕНЕНИЯ!

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести кистью или пистолетом в зависимости от пропорции разбавления. Минимальная температура нанесения +15°С.

| Грунт 100 | 10%нитро-растворителя. | 10% нитро- растворителя 18-23 сек. | 1,5-1,8 мм 3-4 бар 1х=40-60 мкм | 10 мин/23'С | 30 мин/23-С 60 мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность | 1 ,4кг/л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 24°С |
| Содержание сухого остатка | 60% |
| Расход материала | 6-7 м2/1 л/50 мкм |
| Время обработки | Около 2 часов в зависимости от температуры. |
| Цвет | Коричневый,серый. |
| Упаковка | 1л, 5л,18л. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

1К АВТОГРУНТ BС 210

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный быстросохнущий антикоррозийный праймер на основе алкидной смолы относящийся к IK - системе. Предназначен для местного и полного применения. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Подлежит покрытию алкидными и нитроцеллюлозными красками. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Не содержит хлорат цинка.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

-сталь

- дерево

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°С. Не применять методом "мокрым по мокрому". Не наносить на цветные металлы.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести кистью или пистолетом в зависимости от пропорции разбавления. Минимальная температура нанесения +15°С.

| Грунт 100 | 10% нитро- растворитепя. | 25% иитро- растворителя 18-23 сек. | 1,5 -1,8 мм 3 - 1 бар 1х=40-60мкм | 10 мин/23'С | 30 мин/23°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 60 мкм |

| Плотность | 1,Зкг/л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 20°С |
| Содержание сухого остатка | 60% |
| Расход материала | 6-7 м2/1л/50 мкм |
| Время обработки | Около 2 часов в зависимости от температуры. |
| Цвет | Серый. |
| Упаковка | 1л, 5л, 18л. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

IK НАПОЛНИТЕЛЬ BС 220  N.C.

описание:

Высококачественный тонкослойный наполнитель на основе нитроцеллюлозы относящийся к IK - системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. Наполнитель допускает нанесение слоев небольшой толщины, отлично растекается, легко шлифуется. Подлежит покрытию любыми видами красок. Очень быстро сохнет в следствии чего сокращает время ремонта поверхности.

пригодные для нанесения поверхности:

- заводское лакокрасочное покрытие

- ламинаты полиэфирные

- полиэфирные шпатлевки

- грунты и IK- наполнители

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°С. Не применять методом "мокрым по мокрому". Аля контроля шлифовки используйте проявочное покрытие BODY 5/7 FLAT GUIDE. В случае проявления дефектов на поверхности, они могут быть устранены с помощью ZK и IK шпатлевок. Использовать только на отшлифованных поверхностях.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести пистолетом слои с толщиной не более 10-20 мкм. с промежуточной выдержкоп. Минимальная температура нанесения+15°С.

| Грунт 100 Рас-ль 80 | cap 4 / 23"С DIN 53211 18-22 сек | 1,3-1,5 мм 3-4 бар 2х= 40-50 мкм | HVLP 1,5-1,8 мм 2 бар | 10 мин/23"С | 20 мин/23*С 10 мин/60'С 40 мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность | 1,2кг7л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 1^3°С |
| Содержание сухого остатка | 60% |
| Расход материала | 7-9 м2/1л/50мкм |
| Время обработки | Около 2 часов в зависимости от температуры. |
| Цвет | Серый, бежевый |
| Упаковка | 1л, 5л. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной |

Технический лист

2К АКРИЛОВЬI ГРУНТ BС 230  3+1

описание :

Высококачественный двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель . Предназначен для местного и полного ремонта лаКоКрасочного покрытия. После рекомендуемой сушКи обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев нормальной и средней толщины, отлично растекается, хорошо заполняет поры и рисКи, легко шлифуется.

ПОВЕРХНОСТИ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

- сталь

- отшлифованные старые  лаkоkрасочные поверхности

- грунты и 1К наполнители

- ламинаты полиэфирные

- поверхности обработанные полиефирными  шпатлевками или шпаклевками со  стекловолокном

- стеkловолоkнистые и пластиковые поверхности, kроме РЕ и PTFE

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

-Акриловый грунт смешивается с отвердителем ВС 330 в пропорциях 3:1 по объему и разбавляется от 10 до 30% от общего объема с акриловым ростворителем ВС 030.Необходимо хорошо перемешат.Наносится слоями с промежуточной выдержкой 15 минут при температуре 20С.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЬIТИЯ:

-Все виды красок-синтетические,акриловые,одно и двухкомпонентные металики и перлы.

ОСОБЬIЕ УКАЗАНИЯ:

- Пожароопасный,содержит изоцианат.Может оказать аллергические воздействия на кожу и дыхательные пути.Рекомендуется во время работы с ним хорошую вентиляцию помещения,изпользоват защитные маски.Не допускать к  работе  с материалом лиц страдающих заболеванием дыхательных путей.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.

| Грунт 100 Отв-ль 30 Рас-ль 10-15 | Сар 4/23º С DIN 53211 26-32 сек. | 1,5-1,8 мм 3-46ар 2х=100-120мкм | HVLP 1,5-1,8 мм 2 бар | 10 мин/23º С | 4 час/23º С 30 мин/60º С 110 мкм | 8 – 10 мин | Р320 – Р400 | Р600 - Р1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность | 1,55кг/л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 30°С |
| Содержание сухого остатка | 70% |
| Расход материала | 6 м2/1л/100мкм |
| Время обработки | Около 2 часов в зависимости от температуры. |
| Цвет | Серый, бежевый. |
| Упаковка | 1л, Зл. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

2К 2К АКРИЛОВЬI ГРУНТ BС 240  4+1

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный наполнитель на основе резистентной гидроакрилатовоп смолы относящийся к 2К - акриловой системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию ни/Нних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев нормальной и средней толщины, отлично растекается, хорошо заполняет поры и риски, легко шлифуется.

ПОВЕРХНОСТИ ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

- сталь

- заводское лакокрасочное покрытие

- кислотные грунты

- ламинаты полиэфирные

- полиэфирные шпатлевки

- стекловолокнистые и пластиковые поверхности, кроме РЕ и PTFE

- грунты и 1К- наполнители

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЬIТИЯ:

-Все виды красок-синтетические,акриловые,одно и двухкомпонентные металики и перлы.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

-Акриловый грунт смешивается с отвердителем ВС 340 в пропорциях 4:1 по объему и разбавляется от 10 до 30% от общего объема с акриловым ростворителем ВС 030.Необходимо хорошо перемешат.Наносится слоями с промежуточной выдержкой 15 минут при температуре 20С.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЬIТИЯ:

-Все виды красок-синтетические,акриловые,одно и двухкомпонентные металики и перлы.

ОСОБЬIЕ УКАЗАНИЯ:

- Пожароопасный,содержит изоцианат.Может оказать аллергические воздействия на кожу и дыхательные пути.Рекомендуется во время работы с ним хорошую вентиляцию помещения,изпользоват защитные маски.Не допускать к  работе  с материалом лиц страдающих заболеванием дыхательных путей.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.

| Грунт 100 Отв-ль 25 Рас-ль 10-15 | Сар4/23°С DIN 53211 22-25 сек. | 1,5-1,8 мм 3 - 4 бар 2х=120-150мкм | HVLP 1,5-1,8 мм 2 бар | 10 мин/23°С | 4 - 8ч/23°С 30 мин/60°С 80-120 мкм | 8 – 10 мин | Р320 – Р400 | Р600 - Р1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность | 1,60кг/л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 25°С |
| Содержание сухого остатка | 75% |
| Расход материала | 6м2/1л/100мкм |
| Время обработки | Около 2 часов в зависимости от температуры. |
| Цвет | Серый, бежевый. |
| Упаковка | 1л, 3л. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ЖИДКАЯ ШПАТЛЕВКА BС 290

ОПИСАНИЕ:

Лвухкомпонентнып продукт на основе ненасыщенных полиэфирных смол относящийся к 2К-полиэфирноп системе. Обладает сильными наполняющими свойствами, наносится методом распыления, особенно пригодна для заполнения пор и неровностей грубо обработанных поверхностей. Предотвращает последствия передозировки или недовложения отвердителя в полиэфирные шпатлевки, наносимые шпателем.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь

- заводское лакокрасочное покрытие

- 2К - наполнители

- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты. IK - грунты и нитроцеллюлозные материалы. Тажке не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность. Применять для разбавления ТОЛЬКО BС 060  Р01У.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 5% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести специальным пистолетом слои с толщиной не более 0.5 мм. с промежуточной выдержкоп. Жизнеспособность смеси 45 мин. при +23°С. Минимальная температура нанесения +Ю°С.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.

| обезжирить | время нанесения 45 мин / 23Х | 5-10% BODY Poly cup 6/23°С 30 сек. | 2,5-3 мм 3-5 bar | 2 - 3 Ч/23Х 30 мин/60°С | 6 – 10 мин | Р120 – Р280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность | 1,6кг/л(20°С) |
| Точка возгорания | Более 20°С |
| Содержание сухого остатка | 75% |
| Расход материала | 4,5м2/1л/100мкм |
| Время обработки | Около 3 часов в зависимости от температуры. |
| Цвет | Белы |
| Упаковка | 1л + 0,05 л отвердителя. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ЖИДКАЯ ШПАТЛЕВКА BС 295 ALU

ОПИСАНИЕ:

Лвухкомпонентнып продукт на основе ненасыщенных полиэфирных смол с наполнителем из частиц алюминия относящийся И гк-полиэфирноп системе. Обладает хорошими наполняющими свойствами, наносится методом распыления, особенно пригодна для заполнения пор и неровностей грубо обработанных поверхностей. Предотвращает последствия передозировки или недовложения отвердителя в полиэфирные шпатлевки, наносимые шпателем. Отличается большей плотностью, прекрасно выдергивает термо- и вибронагрузки. Moжет наноситься более толстыми слоями.

ПРИГОДНЫЕ ПАЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь

- заводское лакокрасочное покрытие

- 2К - наполнители

- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Нe наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты. IK - грунты и нитроцеллюлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность. Применять для разбавления ТОЛЬКО BODY 780 POLY.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 5% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести специальным пистолетом слои с толщиной не более 0.6 мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 60 мин. при +23°С. Минимальная температура нанесения +10 С.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.

| обезжирить | время нанесения 60 мин / 23°С | 5% BODY Poly cup 6/23°С 28 сек. | 2,5-3 мм 3-5 bar | 2 - 3 Ч/23°С 30 мин/60°С | 6 – 10 мин | Р120 – Р240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность | 1,5кг7л(20°С) |
| Точка возгорания | Более 29°С |
| Содержание сухого остатка | 70% |
| Расход материала | 4,5м2/1л/100мкм |
| Время обработки | Около 4 часов в зависимости от температуры. |
| Цвет | Серо-зеленый. |
| Упаковка | 1л + 0,05 л отвердителя. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

КРАСКА  2K ACRYLIC PAINT ВС 77

описание:

Лвухкомпонентная акриловая эмаль на основе высококачественных гидроксиакрилатовых смол. Обладает отличными декоративными свойствами, прекрасным блеском, прочностью и эластичностью, что позволяет применять ее для высококачественной окраски легковых автомобилей и микроавтобусов. Обширная гамма оттенков содержит популярные конвейерные цвета ВАЗа. Эмаль обеспечивает высокую стойкость лакокрасочного покрытия к любым атмосферным воздействиям. А также масло- и бензостойкость. что способствует длительному сохранению безупречного внешнего вида лакокрасочного покрытия. Краска быстро сохнет и удобна в нанесении. Возможность комбинирования с различными отвердителями и растворителями позволяет применять этот материал в любых производственных условиях.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- подготовленное заводское лакокрасочное покрытие

- подготовленное старое лакокрасочное покрытие

- загрунтованные или обработанные наполнителем поверхности

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ):
Краска BС 77 2K Acrylic Paint	  100

Отвердитель BС 388  MS		-	50

Растворитель BС 030  acryI		-	10-20

| Краска 100 Отв-ль 50 Рас-ль 10-20 |  | Cap 4/23°С DIN 53211 17-19 сек. | 1,3-1,5 мм 3 - 4 бар 2-Зх=40-50мкм | HVLP 1,3- 1,5 mm 2 бар | 10-15 мин/23°С | 16ч/23°С 30 мин/60°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

В случае нанесения слоев толщиной больше 60 мкм рекомендуемое время выдержки между слоями дол/Нно быть увеличено. Лополнительную информацию о добавках вы найдете в соответствующих технических листах.

| Плотность | 0,97-1,31 кг/л. |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более20°С |
| Содержание сухого остатка | 47-53% |
| Блеск | Высокий |
| Упаковка | 1л, 3,75л. |
| Толщина сухого слоя | 50 мкм |
| Расход материала | 9 м2 /1 л / 50 мкм. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

1К  BС 90 METALLIC PAINT

ОПИСАНИЕ:

Высококачественная краска для двухстадипноп системы нанесения. Применяется для окраски легковых автомобилей и микроавтобусов. Обладает хорошей укрывистостью, легка и удобна в применении. Обширная гамма оттенков содержит популярные конвейерные цвета ВАЗа. После нанесения на нее 2К прозрачного лака достигается высокая стойкость лакокрасочного покрытия к любым атмосферным воздействиям. А также масло- и бензостопкость, что способствует длительному сохранению безупречного внешнего вида лакокрасочного покрытия. Возможность комбинирования с различными растворителями позволяет применять этот материал в любых производственных условиях.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- подготовленное заводское лакокрасочное покрытие

- подготовленное старое лакокрасочное покрытие

- загрунтованные или обработанные наполнителем поверхности

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ):

Краска BС 90  Metallic Paint	-	100

Растворитель BС 091		                  -                100

| Краска 100 Рас-ль 80-100 |  | Сар 4/23°С DIN 53211 15-17 сек. | 1,3-1,5 мм 3 - 4 бар 2-Зх=15-20мкм | HVLP 1,3 -1,5 мм 2 бар | 10-15 мин/23°С | 15-20мин/23°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОСОБЫЕУКАЗАНИЯ:

При использовании малоукрывистых цветов необходимо тонировать поверхность наполнителем. При обработке методом "мокрым по мокрому" с наполнителями наносить только два слоя краски.

| Плотность | 0,9-1,2 кг/л. |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 2С |
| Содержание сухого остатка | около 30% |
| Блеск | Матовый/полуматовый |
| Упаковка | 1л, 3,75л. |
| Толщина сухого слоя | 20мкм |
| Расход материала | 15 м2 /1 л/20мкм. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке до 60 месяцев (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК BС 60  HS 2:1

ОПИСАНИЕ:

Лак BС 60 HS - высококачественный материал, относящийся к 2К - HS (High Solid) акриловой системе. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, обладает хорошим блеском, отличной масло-бензостопкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность. Благодаря высокому содержанию твердых частиц лак BС 60  HS представляет собой оптимальный выбор с точки зрения удобства и экономичности в работе.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ:

- BС  METALLIC PAINT LAD A

- BС BASE AUT0FINISHIN6 SYSTEM

- BASE - краски большинства производителей

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ):

Прозрачный лак BС 60  HS Отвердитель BС 360  HS  Растворитель BС 0301 acryl

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

100

50

15

| Лак 100 Отв-пь 50 Рас-ль 20-25 |  | Cap 4/23°С DIN 53211 16-18 сек. | 1,3-1,5 мм 3-4 бар 2х=40-50мкм | HVLP 1,3-1,5 мм 2 бар | 5-10 мин/23°С | 16-24Ч/23°С 45 мин/6О°С | 15-20мин/23°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на алкидные краски.

| Плотность | 1,0 кг/л. |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 27°С |
| Содержание сухого остатка | 55% |
| Цвет | Бесцветный |
| Упаковка | 1л, 5л. |
| Толщина сухого слоя | 50 мкм |
| Расход материала | 10м2 /1 л/50 мкм. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК BODY 65 HS 3:1

ОПИСАНИЕ:

Лак BС 65 HS - высококачественный материал, относящийся к 2К - HS (High Solid) акриловой системе. Благодаря быстрому высыханию, он является оптимальным материалом для быстрого ремонта лакокрасочной поверхности. Применяется как для местного, так и для полного ремонта. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, обладает хорошим блеском, отличной масло-бензостопкостью. стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность. Благодаря высокому содержанию твердых частиц лак BС 65 HS представляет собой оптимальный выбор с точки зрения удобства и экономичности в работе. Низкое содержание растворителей способствует повышенной устойчивости к образованию пузырьков в окрасочном слое (закипанию).

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ:

- BС  METALLIC PAINT LAD A

- ВС  BASE AUTOFINISHING SYSTEM

- BASE - краски большинства производителей

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ):

Прозрачный лак BС 65 HS Отвердитель ВС 360 HS Растворитель BС 030 acryl

100

33

5-10

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

| Лак 100 Отв-ль 33 Рас-ль 0-10 |  | Cap 4/23'C DIN 2431 17-19 сек. | 1.3- 1,5 мм 3 - 4 бар 2х=60-80мкм | HVLP 1,3-1,5 мм 2 бар | 5-10мин/23°С | 8-12ч/23°С 25 мин/60°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Использовать до 10% растворителя возможно, но нежелательно.

| Плотность | 0,98 кг/л. |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 28°С |
| Содержание сухого остатка | 52% |
| Цвет | Бесцветный |
| Упаковка | 1л. |
| Толщина сухого слоя | 50 мкм |
| Расход материала | 8 м2 /1 л / 50 мкм. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК ВС 52  MS+ 2:1

ОПИСАНИЕ:

Лак BС 52 MS+ - высококачественный материал, относящийся к 2К - акриловой системе. Благодаря быстрому высыханию является оптимальным материалом для срочного ремонта лакокрасочной поверхности: Применяется как для местного, так и для полного ремонта. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, обладает хорошим блеском и обеспечивает стойкое покрытие. Низкое содержание растворителей способствует повышенной устойчивости к образованию пузырьков в окрасочном слое (закипанию). При температурной сушке показывает замечательные результаты и гарантирует превосходное качество ремонта.

ПРИГОДНЫЕ ЛАЯ НАНЕСЕНИЙ КРАСКИ:

- BС METALLIC PAINT LAD A

- BС BASE AUTOFINISHING SYSTEM

- BASE - краски большинства производителей

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ):

Прозрачный лак BС  MS+ Отвердитель BС 352 Растворитель BС 030 aeryI

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

700

50

5- 10

| Лак 100 Отв-ль 50 Рас-ль 0-10 |  | Cap 4/23°С DIN 53211 14-16 сек. | 1,3-1,5 мм 3 - 4 бар 2х=40-50мкм | HVLP 1,3-1,5 мм 2 бар | 5-10 мин/23°С | 10-16ч/23сС 20-30 мин/60°С | 5-7 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Использовать 10% растворителя возможно, но нежелательно. .

| Плотность | 0,97 кг/л. |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 27°С |
| Содержание сухого остатка | 52% |
| Цвет | Бесцветный |
| Упаковка | 1л, 5л. |
| Толщина сухого слоя | 50 мкм |
| Расход материала | 8 м2 /1 л /50 мкм. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более'80%). |

Технический лист

ОТВЕРДИТЕЛЬ 20:80 BС 320

ОПИСАНИЕ:

Отвердитель - растворитель на основе полиизоцианатов для алкидных красок, отличается легкостью и простотой в применении, высокой химической активностью и обеспечивает быстрое высыхание материалов.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

ОТВЕРЛИТЕЛЬ BС 320   20.80

Рекомендуется для полного и местного ремонта лакокрасочных покрытий, когда температура составляет ниже +20°С. Одновременно является отвердителем и растворителем. Ускоряет время сушки без возникновения дефектов.

используется со следующими продуктами:

-алкидные краски BС  AUTOEMAIL SYNTHETIC PAINT

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

Смотри в соответствующем разделе инструкций использования материалов

Защищать от влаги

Хранить плотно закрытым

Хранить в прохладном         Беречь от мороза месте

| Плотность | 0,93 кг/л. |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 30°С |
| Содержание сухого остатка | 23% |
| Цвет | Бесцветный |
| Упаковка | 0,5, 1л. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). В открытой упаковке до 1 недели. |

Технический лист

ОТВЕРДИТЕЛЬ BС 330,340,350,352,388 MS

ОПИСАНИЕ:

Отвердители на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых материалов, отличаются легкостью и простотой в применении, высокой химической активностью и обеспечивают быстрое высыхание материалов.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОДУКТАМИ:

- акриловые грунты- ВС 230,ВС 240

- акриловые лаки-ВС 40,ВС 50,ВС 52

- акриловые краски-ВС 77,ВС 88

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

Смотри в соответствующем разделе инструкций использования материалов

Защищать от влаги

Хранить плотно закрытым

Хранить в прохладном        Беречь от мороза месте

| Плотность | 1,0 кг/л. |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 32-37°С |
| Содержание сухого остатка | 38-55% |
| Цвет | Бесцветный |
| Упаковка | 0,25, 0,5, 1л, 2,5л, 5л. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). В открытой упаковке до 1 недели. |

Технический лист

ОТВЕРДИТЕЛЬ BС 360 HS

ОПИСАНИЕ:

Новые отвердители на основе полиизоцианатов с высоким содержанием сухого остатка для двухкомпонентного акрилового лака, отличаются легкостью и простотой в применении, высокой химической активностью и обеспечивают быстрое высыхание материалов. Благодаря высокой плотности и малому содержанию растворителей материал является оптимальным как с экономической, так и экологической точки зрения.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО СЛЕДЫЮЩИМИ ПРОДУКТАМИ:

- акриловые лаки BС 60 HS 2.-1и ВС 65 HS 3:1

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

Смотри в соответствующем разделе инструкций использования материалов

Защищать от влаги

Хранить плотно закрытым

Хранить в прохладном         Беречь от мороза  месте

| Плотность | 1,05 кг/л. |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 28-32°С |
| Содержание сухого остатка | 58% |
| Цвет | Бесцветный |
| Упаковка | 0,33, 1л. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). В открытой упаковке до 1 недели. |

Хранить в прохладном месте

Беречь от мороза

Технический лист

РАСТВОРИТЕЛЬ BС 030 ACRYL

описание:

Растворитель для акриловых продуктов представляет собой смесь органических растворителей. С помощью этих растворителей можно доводить вязкость любых основных материалов до оптимальной, что позволяет эффективно работать в любых производственных условиях. В результате применения растворителей получаем продукт, равномерно испаряющийся при определенной температуре.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

РАСТВОРИТЕЛЬ BС 030 NORMAL

Рекомендуется для разбавления материалов до рабочей вязкости при покраске больших

поверхностей, когда температура составляет +20 + 25°С:

РАСТВОРИТЕЛЬ BС 030 SLOW

Рекомендуется для разбавления материалов до рабочей вязкости при покраске больших

поверхностей, когда температура составляет +25 + 35"С

РАСТВОРИТЕЛЬ BС 030  FAST

Рекомендуется для разбавления материалов до рабочей вязкости при покраске небольших

объемов работ. Motkem быть использован при покраске больших поверхностей при условии.

что температура не выше 20°С:

используется са следующими продуктами:

- акриловые грунты

- акриловые лаки

- акриловые краски

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

Смотри в соответствующем разделе инструкций использования материалов

| Плотность | 0,88(740)- 0,91(741>0,93(742) кг/л. |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 21 °С |
| Цвет | Бесцветы й. |
| Упаковка | 0,5л, 1л, 5л. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 36 месяцев (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

РАСТВОРИТЕЛЬ BС 020 SYNT

ОПИСАНИЕ:

Растворитель для алНидных продуктов представляет собой смесь органических растворителей. С помощью этих растворителей можно доводить вязкость любых основных материалов до оптимальной, что позволяет эффективно работать в любых производственных условиях. В результате применения растворителей получаем продукт, равномерно испаряющийся при определенной температуре.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

РАСТВОРИТЕЛЬ BС 020 SYNT

Рекомендуется для разбавления материалов до рабочей вязкости при покраске больших

поверхностей, когда температура составляет +20 + 25°С:

использыется со следующими   продуктами:

- алкидные краски

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

Смотри в соответствующем разделе инструкций использования материалов

| Плотность | 0,85 кг/л |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 20°С |
| Цвет | Бесцветы й. |
| Упаковка | 0,5л, 1л. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 36 месяцев (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

РАСТВОРИТЕЛЬ BС 010 NITRO

OПИСАНИЕ:

Растворитель для алкидных. синтетических и нитроцеллюлозных продуктов представляет собой смесь органических растворителей. С помощью этих растворителей можно доводить вязкость материалов до оптимальной, что позволяет эффективно работать в любых производственных условиях. В результате применения растворителей получаем продукт, равномерно испаряющийся при определенной температуре.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

РАСТВОРИТЕЛЬ BС 010 NITRO

Рекомендуется для разбавления материалов до рабочей вязкости при покраске больших поверхностей, когда температура составляет +15 + 25°С. A makжe рекомендуется для очистки оборудования.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОДУКТАМИ:

- алкидные краски

- BС  210

- BС 220
-	BС 203,ВС 205

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

Смотри в соответствующем разделе инструкций использования материалов

| Плотность | 0,86 кг/л |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 20°С |
| Цвет | Бесцветы й. |
| Упаковка | 1л, 5л, 18л. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 36 месяцев (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

РАСТВОРИТЕЛЬ BС 050 FADE-OUT

ОПИСАНИЕ:

Растворитель для акриловых продуктов представляет собой смесь органических растворителей. С помощью этого растворителя можно выполнять работу методом "плавного перехода", что позволяет эффективно работать в любых производственных условиях. В результате применения растворителя получаем равномерное распределение краски и вследствие этого избавляемся от "перепылов". "яблочности" и других дефектов.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

РАСТВОРИТЕЛЬ BC 050 FADE-OUT

Рекомендуется для добавления в акриловые краски и лаки предварительно доведенные до рабочей вязкости соответствующими продуктами в количестве 50%. И нанесения растворителя BC 050 FADE-OUT на деталь предназначенную для ремонта методом "плавного перехода".

использыется со следующими   продыктами:

- акриловая краска 2К

- акриловая краска IK

- акриловые лаки

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЙ:

Смотри в соответствующем разделе инструкций использования материалов

| Плотность | 0,9 кг/л |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 20°С |
| Цвет | Бесцветы й. |
| Упаковка | 1л. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 36 месяцев (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

РАСТВОРИТЕЛЬ BС 011 POLY

ОПИСАНИЕ:

Растворитель для полиэфирных продуктов представляет собой смесь органических растворителей. С помощью этих растворителей моЛно доводить вязкость материалов до оптимальной, что позволяет эффективно работать в любых производственных условиях. В результате применения растворителей получаем продукт, равномерно испаряющийся при определенной температуре.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

РАСТВОРИТЕЛЬ BС 011 Р01У

Рекомендуется для разбавления материалов до рабочей вязкости при покраске больших

поверхностей, когда температура составляет +15 + 2Ъ"С-.

ИСПОЛЬЗЫЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОДУКТАМИ;

- BС 290 (0-5%)

- BС 295 ALU (5-10%)

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

Смотри в соответствующем разделе инструкций использования материалов

| Плотность | 0,86 кг/л |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 20°С |
| Цвет | Бесцветый. |
| Упаковка | 1л. |
| Срок хранения | При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 36 месяцев (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ШПАТЛЕВКА FEROKIT BC 07 L.P.

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка с увеличенным временем нанесения, относящаяся А 2К-полизфирноп системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Идеально подходит для применения на больших поверхностях (Long Play). Среднезернистая шпатлёвка BC07LP.  пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Она моЛет применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь

- дерево

- заводское лакокрасочное покрытие

- 2К - наполнители

- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты. IK - грунты и нитроцел-люлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

правила применения:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смеши-вания: 2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои с толщиной не более 1 - 2-х мм. с промежуточной выдержкоп. Жизнеспособность смеси 3-5 мин. при +20°С. Минимальная температура нанесения +10°С

Внимание: Не передозируйте отвердитель.

| отшлифовать | обезжирить | время нанесения 3-5 мин/20°С | Наносить шпателем | 20-30 мин/23°С | 5-8 мин | Р80-Р180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность | 1,8кг/л(20°С) |
| Точка возгорания | Более 34°С |
| Содержание сухого остатка | 87% |
| Шлифовка | Через 10-15 мин при 20°С шлифовальной бумагой Р80-Р180. |
| Время обработки | Около 10 мин. в зависимости от температуры. |
| Заключительная обработка | Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты |
| Цвет | Серы |
| Упаковка | 200 мл,500мл,1000мл,1500мл,2500мл. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ШПАТЛЕВКА   ВС 05  UNI

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка, универсального применения относящаяся к 2К-полизфирноп системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Сред незернистая шпатлёвка BС 05 UNI пластична при нанесении,облдает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Она может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь

- алюминий

- оцинкованная сталь

- заводское лакокрасочное покрытие

- 2К- наполнители

- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты. IK - грунты и нитроцемюлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязНоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои с толщиной не более 1 - 2-х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-S мин. при +20°С. Минимальная температура нанесения +Ю°С.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.

| отшлифовать | обезжирить | время нанесения 3-5 мин/20°С | Наносить шпателем | 20-30 мин/23°С | 5-8 мин | Р80-Р180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность | 1,8кг7л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 34°С |
| Содержание сухого остатка | 87% |
| Шлифовка | Через 10-15 мин при 20°С шлифовальной бумагой Р80-Р180. |
| Время обработки | Около 10 мин. в зависимости от температуры. |
| Заключительная обработка | Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты |
| Цвет | Светло-желтый. |
| Упаковка | 500мл,1000мл. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ШПАТЛЕВКА BС 03 FINE

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная доводочная шпатлевка, относящаяся к гК-полиэфирноп системе. Служит для исправления незначительных дефектов на поверхности. Мелкозернистая шпатлёвка BС03, пластична при нанесении, исключительно легко шлифуется, обладает высокой прочностью, эластичностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Обеспечивает идеальную поверхность без пор. Moжет быть окрашена без предварительного грунтования.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- стекловолокнистые и пластиковые поверхности, кроме РЕ и PTFE

- сталь

- заводское лакокрасочное покрытие
-2К- наполнители

- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К - грунты и нитроцеллюлозные материалы. Takfke не наносить на термопластичные или вязкозластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои с толщиной не более 1-го /и/и. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 мин. при +20°С. Минимальная температура нанесения +10°С.

Внимание-. Не передозируйте отвердитель.

| отшлифовать | обезжирить | время нанесения 3-5 мин/20°С | Наносить шпателем | 20-30 мин/23°С | 5-8 мин | Р150-Р400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность | 1,8кг/л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 34°С |
| Содержание сухого остатка | 92% |
| Шлифовка | Через 10-15 мин при 20°С шлифовальной бумагой Р150-Р400. |
| Время обработки | Около 10 мин. в зависимости от температуры. |
| Заключительная обработка | Заключительная Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты |
| Цвет | Белый. |
| Упаковка | 200мл,500мл. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ШПАТЛЕВКА BODY ВС 06 BUMPER

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка, относящаяся к 2К-полизфирноп системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Мелкозернистая шпатлёвка BC06BUMPER, пластична при нанесении, обладает хорошей прочностью, высокой эластичностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Обеспечивает идеальную поверхность без пор. Она мо*кет применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- стекловолокнистые и пластиковые поверхности, кроме РЕ и PTFE

- сталь

- заводское лакокрасочное покрытие

- 2К- наполнители

- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты. 1К - грунты и нитроцеллюлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои с толщиной не более 1-го мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 мин. при +20°С. Минимальная температура нанесения +10°С.

Внимание.- Не передозируйте отвердитель.

| отшлифовать | обезжирить | время нанесения 3-5 мин/20°С | Наносить шпателем | 20-30 мин/23°С | 5-8 мин | Р120-Р180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность | 1,8кг/л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 34°С |
| Содержание сухого остатка | 87% |
| Шлифовка | Через 10-15 мин при 20°С шлифовальной бумагой Р120-Р180. |
| Время обработки | Около 10 мин. в зависимости от температуры. |
| Заключительная обработка | Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты |
| Цвет | Серы |
| Упаковка | 200мл,500мл. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ШПАТЛЕВКА   ВС 02 FIBER

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка со стекловолокном, относящаяся к 2К-полиэфирноп системе. Служит для заполнения больших неровностей и сквозных отверстий небольшого размера. Шпатлёвка BС02FIBER пластична при нанесении, обладает исключительной прочностью и хорошо подходит для частей кузова с ослабленной несущей функцией, благодаря наличию в ней отрезков стекловолокна.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ;

- сталь

- дерево

- заводское лакокрасочное покрытие

- 2К - наполнители

- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ    УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К - грунты и нитроцел-люлозные материалы. Tak/ke не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА    ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смеши-вания-. 2-3% отвердителя  на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои с толщиной не более 2 - 3-х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 мин. при +20°С. Минимальная температура нанесения +10°С. Внимание: Не передозируйте отвердитель.

| отшлифовать | обезжирить | время нанесения 3-5 мин/20°С | Наносить шпателем | 20-30 мин/23°С | 5-8 мин | Р80-Р120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность | 1,7кг/л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 34°С |
| Содержание сухого остатка | 87% |
| Шлифовка | Через 10-15 мин при 20°С шлифовальной бумагой Р80-Р120. |
| Время обработки | Около 10 мин. в зависимости от температуры. |
| Заключительная обработка | Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты |
| Цвет | Зеленый. |
| Упаковка Хранение | 200мл,500мл,1000мл.При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |

Технический лист

ШПАТЛЕВКА BС 04 ALU

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка, относящаяся h ZK-полиэфирноп системе. Слу/kum для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Среднезернистая шпатлёвка ВС 04АШ, пластична при нанесении, обладает хорошей прочностью, высокой эластичностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Благодаря содержанию в ней алюминиевых частиц шпатлевка очень устойчива к вибрациям и высоким температурам. Обеспечивает идеальную поверхность без пор. Она могкет применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- дерево

- сталь

- заводское лакокрасочное покрытие
-2К- наполнители

- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты. IK - грунты и нитроцеллюлозные материалы. Taktke не наносить на термопластичные или вязкозластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои с толщиной не более 2 - 3-х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 мин. при +20°С. Минимальная температура нанесения +10°С.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.

| отшлифовать | обезжирить | время нанесения 3-5 мин/20°С | Наносить шпателем | 20-30 мин/23°С | 5-8 мин | Р80-Р120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность | 1,84кг/л(20°С) |
| --- | --- |
| Точка возгорания | Более 34°С |
| Содержание сухого остатка | 87% |
| Шлифовка | Через 10-15 мин при 20°С шлифовальной бумагой Р80-Р120. |
| Время обработки | Около 10 мин. в зависимости от температуры. |
| Заключительная обработка | Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты |
| Цвет | Серый. |
| Упаковка | 200мл,500мл. |
| Хранение | При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°С, при относительной влажности не более 80%). |